ПАСПОРТ

И

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

МАШИНА ТЕРМИЧЕСКОЙ РЕЗКИ

CG1-100

Уважаемый Покупатель!

Благодарим Вас за покупку этого изделия. Вы приобрели машину термической резки, удовлетворяющую всем требованиям нормативных документов и аттестованную Международным Стандартом ISO 9001-2003.

Читайте эту инструкцию полностью, чтобы гарантировать правильное, безопасное и эффективное использование этой машины. Чтобы понять, как работать и обслуживать машину в сотрудничестве с коллегами на рабочем месте для безопасной и четкой работы, убедитесь, что Вы прочли, поняли и приняли все необходимые меры безопасности.

VII. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Завод-изготовитель гарантирует соответствие Машины термической резки техническим условиям и нормативным документам на данный вид продукции.

Срок гарантийного обслуживания исчисляется с момента приобретения оборудования Покупателем у Дистрибьютора или Официального торгового представителя завода.

Гарантийный срок обслуживания составляет 12 месяцев при условии соблюдения правил и условий эксплуатации.

Гарантийные обязательства не распространяются на расходные материалы.

Серийный номер № __________________________________

Дата продажи ________________________

Подпись продавца ____________________

М.П.

По вопросам гарантийного обслуживания обращаться к Продавцу.

Доставка оборудования для ремонта в сервис и обратно осуществляется Покупателем за свой счёт.

штангу циркульного устройства. При круговой резке машина должна перемещаться на двух колесах: ведущем и направляющем со стороны центра.

[4] Для цикла резки малого диаметра штангу циркульного устройства вкручивают в корпус машины со стороны газовых резаков, а для резки кругов большого диаметра - с противоположной.

VI. Техническое обслуживание

- Машина должна храниться в сухом месте при нормальной температуре и влажности.

- Один раз в полгода смазывайте редуктор и подвижные части машины.

- Запрещается использовать машину на открытом воздухе, когда идет дождь, чтобы избежать электрического удара и   повреждения электрооборудования.

- Перед использованием машины обязательно проверьте все соединения на герметичность.

- Если машина не используется оператором в течение долгого времени, отсоедините вилку питания от магистрали, затяните газовые вентили, чтобы исключить случайное повреждение машины или опасную ситуацию.

- Машина должна использоваться и обслуживаться установленным персоналом и регулярно проверяться и технически обслуживаться не реже одного раза в два месяца.

- Штепсель питающего провода фиксируется накидной гайкой. Перед отсоединением электрического штепселя отверните гайку.

СОДЕРЖАНИЕ

1.  Общий вид

- Основные Технические Данные

3.   Применение

4.   Конструкция

5.    Режимы работы

- Техническое обслуживание

- Общий вид

редукторов давление газов в соответствии с рекомендациями таблицы для определенной толщины стальной плиты.

- Для резки наклонной поверхности сначала ослабьте зажимной винт на держателе резака, поверните резак на заданный угол, затем подтяните зажимной винт.

- Машина приводится в движение серводвигателем постоянного тока, скорость вращения которого может регулироваться и контролироваться системой цифрового управления. С помощью рукоятки потенциометра установите необходимую скорость перемещения. Тумблером переключателя выберите направление движения.

- Газораспределитель машины снабжен клапаном, открывающий подачу газов к резакам машины и имеет три рабочих положения: а) закрыто; в) подогревающий кислород и горючий газ открыты; с) режущий кислород, подогревающий кислород и горючий газ открыты. Каждый резак оборудован тремя регулирующими вентилями, а именно: вентиль горючего газа, вентиль кислорода подогревающего пламени и вентиль режущего кислорода. С помощью вентилей горючего газа и кислорода предварительного нагрева контролируют газовую смесь пламени предварительного нагрева. После нагрева металла до определенной температуры открываем клапан в положение с), при этом вентиль режущего кислорода должен быть открыт. В это время металлорежущий станок запустится по рельсам для прямой резки. После окончания резки остановить машину и закрыть клапан и вентили.

7. Резка кругов:

[1]  Просверлите отверстие в стальной плите в центре предполагаемого круга.

[2]  Ослабьте винт в рулевом колесе машины.

[3] Вкрутите штангу циркульного устройства в корпус машины; нанесите маркером на плите метку радиуса круга от центра отверстия и установите машину так, чтобы центр резака располагался точно по линии метки; установите базовый штифт в отверстие центра и затяните винтом

Схема электрическая

V. Режим работы

- В соответствии с толщиной разрезаемого листа выберите подходящее сопло резки (см.таблицу). Если в качестве горючего газа предполагается использовать ацетилен, то необходимо также правильно выбрать ацетиленовое сопло. Согласно потреблению ацетилена сопла резки № 3 рекомендуется использовать ацетиленовый генератор производительностью не менее 1 м³/час.

- Для прямой резки разместите направляющие рельсы на стальной плите параллельно линии реза, затем установите машину на рельсы. С помощью механизмов перемещения держателей резаков выставите резаки точно по линии реза, установите высоту и угол резания. Установите направление и скорость перемещения согласно толщине стальной плиты с помощью потенциометра и переключателя.

- Подключите с помощью шлангов баллоны кислорода и пропана (или ацетиленовый генератор) к газораспределителю машины, откройте вентили баллонов и настройте с помощью

| II. Основные Технические характеристики |
| --- |
| 1. Технические требования: |
| (1) Размеры и Масса: |  |
| Габариты [LxWxH] | 470x230x240mm |
| Общий вес [gross] | 16 kg |
| Вес машины | 10 kg |
| Вес газового резака | 2.7 kg |
| Вес плеча кривошипа | 1.45 kg |
| Вес направляющего рельса | 8 kg |
| (2) Номенклатура резки: |  |
| Толщина резки на стальной плите | 8-100 mm |
| Скорость резания | 50-750 mm/min |
|  | Плавное регулирование |
| Диаметр круговой резки | 200-2000 mm |
| (3) Двигатель: |  |
| Тип | DC servomotor |
| Модель | ZYT261 |
| Мощность | 24 W |
| Электрический ток | 0.5A |
| Нормальное напряжение | 110V |
| Частота вращения | 3600-4600 rpm |
| (4) Напряжение питающей сети | AC 220V |
| (5) Эта машина укомплектована | GO2 (ацетилен) или GO3№ 0, 1, 2 сопла |
| соплами | GO3 (пропан) Другие сопла закупаются отдельно. |

2. Сопло резки:

| No. | Толщина детали, mm | Давление кислорода, MРa | Давление газа, MРa | Скорость резки, mm/min |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 5-10 | 0.20-0.30 | >0.03 | 600-450 |
| 0 | 10-20 | 0.20-0.30 | >0.03 | 480-380 |
| 1 | 20-30 | 0.25-0.35 | >0.03 | 400-320 |
| 2 | 30-50 | 0.25-0.35 | >0.03 | 350-280 |
| 3 | 50-70 | 0.3-0.4 | >0.04 | 300-240 |
| 4 | 70-90 | 0.3-0.4 | >0.04 | 260-200 |
| 5 | 90-120 | 0.4-0.5 | >0.04 | 210-170 |

III. Применение

Эта машина является универсальным металлорежущим станком для раскроя стальных плит с толщиной более 5 мм. на полосы с одновременной резкой фаски под сварку V-формы посредством кислородной резки. С помощью циркульного устройства машина может выполнять круговые резы.

Чистота поверхности граней, выполненных этой машиной, может быть до 12.5, которая не нуждается в дальнейшей обработке при общих условиях.

Конструкция машины компакта, проста в эксплуатации и безопасна в работе, имеет высокий коэффициент использования, приводя к лучшим экономическим результатам. Рекомендуется для использования в судостроении, мостостроении и тяжелых отраслях промышленности машиностроения.

IV. Конструкция

1. Корпус:

Корпус машины изготовлен из легкого, прочного, алюминиевого сплава не подверженного коррозии.

2. Двигатель:

Сервомотор СИСТЕМЫ ЦИФРОВОГО УПРАВЛЕНИЯ Модели ZYT261 мощностью 24W имеет малые размеры и хорошую долговечность. Двигатель имеет возможность вращаться в прямом и обратном направлении. Он непосредственно соединен с редуктором и механизмом сцепления, чтобы привести в движение ведущие колеса.

3. Регулятор скорости:

Изменение скорости двигателя осуществляется с помощью потенциометра, расположенного на верхней поверхности корпуса, в пределах диапазона 50-750 мм/мин. Рядом расположен тумблер переключателя направления движения. В передней части корпуса расположен рычаг механизма сцепления, с помощью которого можно включать и выключать движение машины.

4. Блок кислородной резки:

Блок резки состоит из газовых вентилей с клапаном, консоли с противовесом и резаков, установленных в держателях. Держатели резаков имеют реечные механизмы, которые позволяют перемещать резаки вдоль консоли, регулировать высоту установки резаков над поверхностью металла, а также устанавливать угол наклона резака в пределах ±45°. Положение резаков фиксируется винтами.